АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « 02 » ___октября____2023 года

| Марка, модель ТС | ВИС 234500 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | В881УМ 102 RUS |
| Инвентарный номер | 1086а |
| Идентификационный номер (VIN) | X6D234500A1021311 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 21067 9369549 |
| Шасси, (рама) № | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов, (прицеп) № | ХТА210740А3007540 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 02 РО №194301 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 9937 №400407 |
| Балансовая стоимость, руб. | 367 346,42 |
| Остаточная стоимость, руб. | 15 055,12 |
| Пробег (показание одометра) км. | 171 598 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность  Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, радиатора из-за коррозии ремонту не подлежит. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Предельный износ редуктора заднего моста, крестовин карданного вала. Износ корзины и диска сцепления. Самопроизвольное выключение передач, шум в коробке передач из-за износа шестерен, синхронизаторов, подшипников и посадочных мест в корпусе. Требуется капитальный коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин и подшипников ступиц. Необходима замена балки передней подвески, рулевой трапеции. Требуется капитальный ремонт передней балки. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам. Требуется текущий ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/