АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» __________________20___ года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Н850НЕ102 |
| Инвентарный номер | 03-20163 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z70280913С0000852 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100 С3010546 |
| Шасси, (рама) № | 374100С0474096 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0202528 |
| Цвет кузова (кабины) | ГОСТ Р 50574-2002 |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НМ 229057 |
| Свидетельство о регистрации ТС | серия 99 23 № 791153 от 03.10.2020 |
| Балансовая стоимость, руб. | 506449,87 |
| Остаточная стоимость, руб. | 31351,60 |
| Пробег (показание одометра) км. | 269666 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате

Адрес владельца: РБ г. Салават, ул. Чапаева, д.67

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: нет

3. Дополнительно установленное оборудование: ГБО (метан)

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

5. Эксплуатационные дефекты: коррозия кузова, деформация дверей салона, вмятины на кузове требуется проведения сварочных работ дверных стоек, кузова автомобиля. Требуется покраска кузова.

Двигатель: износ поршневой, вкладышей, низкое давление масла, требуется текущий ремонт.

Трансмиссия: ревизия и текущий ремонт редуктора заднего моста, передних ступиц, устранение течи КПП, раздаточной коробки, требуется текущий ремонт.

Ходовая часть: требуется замена рессор, замена амортизаторов, замена подушек рессор и втулок амортизаторов. Требуется замена поперечной рулевой тяги.

Салон: порыв обшивки и подушек сидений, потертости обшивки дверей и капота.

Заключение о техническом состоянии: исправно.

Директор филиала __________________________________/ _А.Н. Палаев_/

Начальник ТС         _________________________________/ _А.И. Ефимов_/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/