АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «2» октября 2023 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390945 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Т452НЕ102 |
| Инвентарный номер | 7836 |
| Идентификационный номер (VIN) | XTT390945B0424526 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | 409100*B3016606 |
| Шасси, (рама) № | 330360B0445818 |
| Кузов, (прицеп) № | 390940B0104310 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73НЕ138655 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 0213769627 |
| Балансовая стоимость, руб. | 357 992.63 |
| Остаточная стоимость, руб. | 33 147,52 |
| Пробег (показание одометра) км. | 185123 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО “Газпром газораспределение Уфа”

в г. Туймазы.

Адрес владельца: г. Туймазы ул. Гафурова 31а

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель: износ ГБЦ пропуски охлаждающей жидкости, износ газораспределительного механизма, требуется капитальный ремонт.

Трансмиссия: износ подшипников КПП, износ шлицов на переднем карданном валу, износ крестовин на заднем карданном валу, требуется капитальный ремонт.

Ходовая часть: износ поворотного кулака, износ рулевого механизма, износ рессорных подушек, износ рулевых наконечников, износ ступичных подшипников, шаровой, подушек коробки, износ тормозных колодок и колодок ручника. требуется капитальный ремонт.

Салон: сидения изношены требует замена, излом регулировок, неисправен механизм открытия правого стекла, неисправен механизм защелки ремня безопасности- требуется замена.

Заключение о техническом состоянии: Автомобиль технически неисправен.

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ А.З. Якупов /

Начальник СМиТ _________________________________/ Р.А. Габдрахманов /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/