АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «      » __________________20___ года

| Марка, модель ТС | ГАЗ-САЗ 35071 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Р629КА102 |
| Инвентарный номер | 01050417 |
| Идентификационный номер (VIN) | Х3Е35071090007189 |
| Год выпуска ТС | 2009 |
| Модель, № двигателя | Д2457Е3*476883 |
| Шасси, (рама) № | 330900 90982168 |
| Кузов, (прицеп) № | 33070090168414 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 13МУ743667 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 02 49 721609 |
| Балансовая стоимость, руб. | 569 484,62 |
| Остаточная стоимость, руб. | 46 935,36 |
| Пробег (показание одометра) км. | 323 655 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

_нет_______________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

__нет______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

__нет______________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: ___нет_____________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, плунжеров и клапанов ТНВД, коленчатого вала, вала ротора и подшипников турбины, повышенный расход масла, требуется капитальный ремонт ДВС.

Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ редуктора заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; требуется текущий ремонт

Шасси (рама): Разрушение несущих рам (деформация); требуется замена рама

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников износ передних и задних рессор, износ шкворней переднего моста, износ автошин, требуется текущий ремонт

Салон: Сквозная коррозия кузова, обшивка сидений и салона изношена, требуется ремонт. __________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии: Транспортное средство технически неисправно.

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ Р.М. Талипов /

Начальник ТС _________________________________/ Р.У. Имамов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/