АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «25» июля 2023 года

| Марка, модель ТС | Экскаватор-погрузчик ЭО-2621В-3 на базе трактора «Беларус 82.1» |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | 02МС4803 |
| Инвентарный номер | 2360 |
| Идентификационный номер (VIN) | 2121/80886758 |
| Год выпуска ТС | 2019 |
| Модель, № двигателя | 440524 |
| Шасси, (рама) № | 2121/80886758 |
| Кузов, (прицеп) № | - |
| Цвет кузова (кабины) | Синий |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | ВЕ 554407 |
| Свидетельство о регистрации ТС | СЕ 254473 |
| Балансовая стоимость, руб. | 786 940.16 |
| Остаточная стоимость, руб. | 157388,49 |
| Пробег (показание одометра) км. | 6138 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО “Газпром газораспределение Уфа”

в г. Туймазы.

Адрес владельца: г. Туймазы ул. Гафурова 31а

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель: износ кривошипно-шатунного механизма, перебои в работе ДВС

требуется частичный ремонт

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: износ в переднем редукторе (шумы), износ подшипников КПП, люфт на карданном валу. износ первичного вала КПП, требуется ремонт,

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Износ подшипников ступиц, требуется текущий ремонт,

__________________________________________________________________________________________

Салон: Сидение оператора требует ремонта

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии: Экскаватор-погрузчик технически исправен

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ А.З. Якупов /

Начальник СМиТ _________________________________/ Р.А. Габдрахманов /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/